Slik bruker du Robi Comb Pro

Før behandlingen bør håret kjemmes med en vanlig kam. Det er viktig at håret er tørt, rent og oljefritt når behandlingen gjennomføres. For best resultat bør disse instruksjonene følges;

- Sett i et 1,5 volts batteri (se fig 1).

- Knappen på forsiden har to innstilinger (se fig 2). Posisjon 1 benyttes til å oppdage lus og posisjon 2 til å uskadeliggjøre lus.

- Start behandlingen med kammen innstilt på posisjon 1. Man hører da en pipetone. Hold deretter kammen i 45  graders vinkel mot hodebunnen (se fig 3) og begynn å kjemme håret med kammens tenner inntil hodebunnen. Vær ekstra nøye rundt nakke og ører da dette området er spesielt utsatt. Om pipetonen stopper eller hakker er det noe som har satt seg fast i kammens tenner.

- Kontroller kammens tenner. Benytt forstørrelsesglass for enkelt å kunne identifisere lusen. I bunnen av kammen sitter det et kombinert forstørrelsesglass/rengjøringsbørste (se fig 4).

- Om man identifiserer en lus, rengjør man så kammens tenner med børsten (se fig 5). Fortsett deretter behandlingen ved å sette kammen i posisjon 2. I denne posisjonen kan flere lus uskadeliggjøres samtidig. Når lusene uskadeliggjøres endres pipetonen. Om lyden stopper rengjør man kammens tenner med børsten. Pipetonen returnerer når kammen igjen er rengjort.

- Dersom pipetonen ikke returnerer, ta av hodet på kammen ved å holde knappene på hver side inne (se fig 6).

- Ta ut kamenheten og rengjør med den medfølgende børsten (se fig 7). Fortsett til kammen igjen gir fra seg en sammenhengende pipetone.

- Etter bruk rengjøres kammen nøye ved hjelp av neglebørste og såpevann. Kammen må være helt tørr før den er klar for videre bruk.

- Robi Comb Pro er svært effektiv på å fjerne voksne lus men uskadeliggjør ikke egg. Gjenta derfor behandlingen, annenhver dag, i to uker. Dette gjøres for å hindre spredning og eliminere lusen før den blir kjønnsmoden og kan legge nye egg. Uansett hvilken metode man benytter er det essensielt å kjemme regelmessig i to uker.